## Slide 1: Tone funksiyasi
- Arduino platformasida tovush chastotasini rivojlantirish uchun tone, notone funksiyalaridan foydalaniladi.
- Bunda kerak bo’ladigan qurilmalar va sensorlar: Arduino uno platformasi, (buzzer) qo’ngiroqli tovush chiqargich.

## Slide 2: Tone() funksiyasidan foydalanish:
Tone(int arduinoPin, int chastota, int vaqt) – Bunda tone funksiyasining argumentlari (arduinoPin, chastota, vaqt), ya’ni belgilangan Arduino pinida qaysi chastotada qancha vaqt qo’ng’iroq chalinishini belgilaymiz.

## Slide 3: noTone() funksiyasidan foydalanish:
noTone() funksiyasi chalinayotgan qo’ng’iroqni o’cherish uchun foydalaniladi.
Misol uchun:
tone(2, 4000, 2500);
delay(1000);
noTone();
Bunda noTone() funksiyasi orqali 2.5 sekund chalinadigan qo’ng’iroqni 1 sekunddan keyin o’chiradi.

## Slide 4: Dastur kodi:
#define arduinoPin 8
void setup () {
pinMode(arduinoPin, OUTPUT);
}
void loop () {
tone(arduinoPin, 2000, 100);
delay(150);
noTone();
}

## Slide 5: O’rganish uchun:
Boshlanish qismi:

## Slide 6: O’rganish uchun:
Davomi:
Dastur kodidagi kamchilikni to’ldiring!