## Slide 1: AVR da ADC
Analog to Digital Conversion
(Uzluksizdan uzlukliga o’girish)

## Slide 2: Real vaqtda analog signallar bilan ishlash
Real vaqtda sensordan kelayotgan signalning jarayondan o’tishi quyidagicha:
Analog signal parametrlari (elektriklarga bo’ladigan ta’sir)
Analogdan raqamliga o’tish
Raqamli signaldan jarayonda foydalanish.

## Slide 3
AVR MCUlarining deyarli barchasi ADC larga ega bo’ladi. ATMEGA16/32 da PORT(A) ADC pinlarini o’z ichiga oladi. ADC ning xususiyatlari quyudagilar:
  10 – bit ma’lumot olish.
  Ko’p sonli bitta tugagan kirishlar soni 8 ta.
  6 ta farqlovchi kirish kanallari.
  O’girish vaqti 13 – 260 mikrosekund.
  Har sekundda 15000 signal qiymati.
  Erkin ishlash yoki oddiy o’girish rejimi.
  Signal bo’lmaganda uyqu rejimi.

## Slide 4
Ayni paytda biz 6 kanalli 10 bitlik o’giruvchilarni ko'rib chiqamiz.
6 kanal - 6 ADC pinining birlashtirilishi kerakligini bildiradi. Ushbu pinlar PORTA (PC0 ... PC5) bo'ylab joylashganligini osongina ko'rishingiz mumkin.
10 bitlik o'lchamlari 2 ^ 10 = 1024 qadam mavjudligini bildiradi.

## Slide 6
Bundan tashqari, AVR ADC haqida bilishimiz kerak bo'lgan boshqa narsalar quyidagilardir:
  ADC Prescaler;
  ADC Registers – ADMUX, ADCSRA, ADCH, ADCL and SFIOR;
  Biz bularni birma-bir muhokama qilamiz.

## Slide 7: ADC Prescaler
Analog signalni raqamli signalga o’girishda AVR ning vaqti binal ADC ning vaqti 2/4/8/32/64/128 marta farq qiladi. Ushbu interval soat chastotasi bilan belgilanadi. Umuman olganda, ADC 50kHz dan 200kHz gacha chastota diapazonida ishlaydi.
Masalan, 64 prescaler F_ADC = F_CPU / 64ni nazarda tutadi. F_CPU = 16MHz uchun, F_ADC = 16M / 64 = 250kHz.

## Slide 8: ADC Registers
ADMUX – ADC Multiplexer Selection Register
Quyida ADMUX registeri:
7 : 6 bitlari – REFS1:0 (Reference selection bits)

## Slide 9: REFS1:0 – Reference Selection Bits

## Slide 10: ADClar ustida ishlash uchun yuqori nuqtasi belgilanishi kerak.

## Slide 11: ADCSRA – ADC Control and Status Register A boshqaruv va holat registeri
Bit 7 – ADEN – ADC Enable
Bit 6 – ADSC – ADC Start Conversion
Bit 5 – ADATE – ADC Auto Trigger Enable
Bit 4 – ADIF – ADC Interrupt Flag
Bit 3 – ADIE – ADC Interrupt Enable
Bits 2:0 – ADPS2:0 – ADC Prescaler Select Bits

## Slide 12: Bits 2:0 – ADPS2:0 – ADC Prescaler Select Bits
ADCSRA dan foydalanishda ko’proq quyidagicha foydalanamiz:

## Slide 13: ADCL va ADCH – ADCda ma’lumot Registerlari
ADC o’girishlar natijasi aynan shu registerlarda saqlanadi. ADC 10 bitlik o'lchamga ega bo'lgani uchun, natijani saqlash uchun 10 bitni talab qiladi. Shunday ekan bizga 8 bitli register kamlik qiladi va 2 ta registerdan foydanalanishni talab qiladi. (ADCL pastki bayt va ADCH yuqori bayt yoki ikkalasini ADC registeri deb atash mumkin).

## Slide 15: ADCni ishga tushirish

## Slide 16: ADC qiymatini o'qish